Контрольная работа по теме: “Законы постоянного тока”

Вариант 1.

Часть А

А1. Электрический ток - это

1) направленное движение частиц

2) хаотическое движение заряженных частиц

3) изменение положения одних частиц относительно других

4) направленное движение заряженных частиц

А2. За 5 секунд по проводнику при силе тока 0,2 А проходит заряд равный

1) 0,04 Кл	        2) 1 Кл	     3) 5,2 Кл	      4) 25 Кл

A3. Работу электрического поля по перемещению заряда характеризует

1) напряжение		2) сопротивление

3) напряженность		4) сила тока

А4. Напряжение на резисторе с сопротивлением 2 Ом при силе тока 4 А равно ...

1) 0,55 В	2) 2 В	    3) 6 В	        4) 8 B

А5. Определить площадь сечения стального проводника длинной 1 км сопротивлением 50 Ом, удельное сопротивление стали 1,5.10 -7 Ом • м.

1) 3.10 -6 м2		2) 3.10 -3 м2

3) 3.10 3 м2		4) 3.10 6 м2

А6. Если проволоку вытягиванием удлинить в  3 раза, то ее сопротивление ...

1) уменьшится в 3 раза	2) увеличится в 3 раза

3) уменьшится в 9 раз	4) увеличится в 9 раз

А7. На участке цепи, состоящем из сопротивлений r1 = 2 Ом и     R2 = 6 Ом, падение напряжения 24 В. Сила тока в каждом сопротивлении ...

l) I1 = I2 = 3 A        		 2) I1 = 6 A,  I2 = 3 А

3) I1 = 3 A,  I2 = 6 A   		4) I1 = I2 = 9 A

А8. К последовательно соединенным сопротивлениям R1 = R2 =R3 = 2 Ом параллельно подключено сопротивление R4 = 6 Ом, полное сопротивление цепи равно ...

1) 12 Ом       2) 6 Ом         3) 3 Ом        4)1/12 0м

А9. Для увеличения цены деления вольтметра с внутренним сопротивлением 1500 Ом в 5 раз необходимо дополнительное сопротивление ...

1) 75 00 Ом			2) 6 000 Ом

3) 1 500 Ом			4) 300 Ом

А10. Работу электрического тока можно рассчитать, используя выражение:

1) IR       2) IU(t         3) IU             4) I2R

А11. Мощность лампы накаливания при напряжении 220 В и силе тока 0,454 А равна

1) 60 Вт     2) 100 Вт      3) 200 Bm      4) 500 Bm

А12. В источнике тока происходит ...

1) преобразование электрической энергии в механическую

2) разделение молекул вещества

3) преобразование энергии упорядоченного движения заряженных частиц в тепловую

4) разделение на положительные и отрицательные электрические заряды

А13. Закону Ома для полной цепи соответствует выражение

А14. Единица измерения ЭДС в Международной системе ...

1) Ом .м		2) Ом		3) А		4) В

А 15. В данной цепи вольтметр показывает

1) ЭДС источника тока

2) 0 В

3) напряжение на внешнем участке цепи

4) напряжение на внутреннем участке цепи

А16. Цепь состоит из источника с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением      2 Ом. Внешнее сопротивление цепи 10 Ом. Ток короткого замыкания отличается от тока цепи в ... раз.

1) 2		2) 3		3) 5	                4) 6

Часть В

В1. Если к источнику подключить сопротивление 4 Ом, то ток в цепи 2А,  а при сопротивлении 6 Ом ток - 1 А. Определить ЭДС и внутреннее сопротивление источника.

В2. ЭДС источника 28 В, внутреннее сопротивление 2 Ом 
R1 = R2 = R3 = R4 = 6 Ом. Емкость конденсатора 4 мкФ. Определить силу тока в цепи и напряжение на конденсаторе.

В3. Последовательно соединены два резистора R1 = 6 Ом и R2 = 3 Ом.    Отношение количества теплоты выделяющегося в резисторах Q1/Q2 равно ...

В4. По участку цепи состоящей из трех равных резисторов: два резистора соединены последовательно, а третий к ним параллельно, проходит ток с силой 3 А. Амперметр, включенный в последовательный участок цепи, показывает ...

Контрольная работа по теме: “Законы постоянного тока”

Вариант 2.

Часть А

А1. За направление тока принимают направление движения...

1) электронов

2) отрицательных ионов

3) заряженных частиц

4) положительно заряженных частиц

А2. Время прохождения заряда 0,5 Ал при силе тока в проводнике 2 А равно ...

1) 4 с           2) 25 с          3) 1 с           4) 0,25 с

A3. Физическая величина, характеризующая заряд, проходящий через проводник за 1 секунду ...

1) напряжение

2) сопротивление

3) напряженность

4) сила тока

А4. Сопротивление резистора в цепи с током 4 А и падении напряжения на нем 2 В равно ...

1) 8 Ом         2) 6 Ом         3)2 Ом         4) 0,5 Ом

А5. Длина медного кабеля с удельным сопротивлением 17 . 10 8 Ом . м, площадью сечения 0,5 мм 2 и сопротивлением 170 Ом  ...

1) 2 . 10 -3 м	2) 200 м	3)5000 м	4) 5 . 10 9 м

А6. Если проволоку разрезать поперек на 3 равные части и соединить их параллельно, то ее сопротивление ...

1) уменьшится в 3 раза

2) увеличится в 3 раза

3) уменьшится в 9 раз

4) увеличится в 9 раз

А7. R1 = 2 Ом, R2 = 6 Ом и падение напряжения на участке 24 В. Сила. тока в каждом резисторе …

1) I1 = 12 A,   I2 = 4 А		2) I1 = I2 = 3 А

3) I1 = I2 = 16 А		4) I1 = 4A,   I2 = 12 А

А8. К трем параллельно соединенным резисторам четвертый подключен последовательно R1 = R 2 = R 3 = R 4 = 3 Ом. Полное сопротивление цепи равно …

А9. К вольтметру с внутренним сопротивлением 10 3 Ом подключили добавочное сопротивление 9 . 10 3 0м. Верхний предел шкалы прибора увеличился в ... раз.

1) 1/9		2) 9		3) 10		4) 8 000

А10. Количество теплоты, выделяемое в проводнике при прохождении электрического тока можно рассчитать, используя выражение:

1) IR	2) I2R(t	3) IU	4) I2R

А11.Утюг, включен в сеть с напряжением 220 В. Работа электрического тока силой 5 А за 10 минут ...

1) 66 . 10 3 Дж	2) 66 . 10 4 Дж	3) 11 . 10 3 Дж	4) 220 Дж

А12. К сторонним силам не относятся силы ...

1) ядерные

2) электромагнитные

3) электростатические

4) механические

А13. ЭДС источника тока определяется выражением ...

А14. Единица измерения в Международной системе внутреннего сопротивления источника тока …

1) Ом	2) В		3) Ом . м    	     4) A

А15. В данной цепи вольтметр показывает ...

1) ЭДС источника тока

2) напряжения в цепи нет

3) напряжение на внешнем участке цепи

4) напряжение на внутреннем участке цепи.

А16. К источнику тока с внутренним сопротивлением 5 Ом подключили сопротивление 57,5 Ом. Определить величину тока в цепи, если ток короткого замыкания 50 А.

1) 4 А	2) 2 А		3) 0,9 А		4) 1,25 А

Часть В

В1. Если подключить к источнику с ЭДС 12 В сопротивление R, то сила тока будет равна 3 А, а при подключении сопротивления 2R сила тока будет - 2 А. Определить внутреннее сопротивление источника и величину R.

В2. ЭДС источника 24 В с внутренним сопротивлением 2 Ом, R1 = R2 = R3 = R4 = 6 Ом. Емкость конденсатора 5 мкФ. Определить силу тока в цепи и напряжение на конденсаторе.

В3. Параллельно соединены два резистора R1  = 2 Ом и R2 = 4 Ом. Отношение количества теплоты выделяющегося в каждом проводнике Q1/Q2 равно ...

В4. Участок цепи состоит из трех равных резисторов. К двум последовательно соединенным резисторам параллельно подключен третий, по которому течет ток   3 А. Общий ток участка цепи ...